Глава II. Оценка природных условий и ресурсов. Экологическая оценка

2.1. Природно-ресурсный потенциал

2.1.1. Климат

Климатическая характеристика сельского поселения Богдановский сельский совет приводится по данным метеостанции  «Раевский», Справочника по климату СССР (1968г.), по данным ТСН 23-357-2004 РБ "Климат Республики Башкортостан" (2001г.) и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Проектируемый район по климатическим условиям относится к северо-западному субрайону. Климат района − умеренно-континентальный, теплый, несколько засушливый, характерный особенностью которого является изменчивость и непостоянство погоды в разные годы из-за резких отклонений от средних норм осадков, давления, ветра, облачности и т.д.

Значения климатических параметров

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5975 МДж/м2;

- среднегодовая температура воздуха +3,3 С, среднемесячная температура января −14,2 0С, июля +27,50С;

- абсолютные температуры воздуха – минимум −450 С,  максимум +400 С;

- среднее число дней с температурой воздуха менее −200 С 16-18дней;

- максимальная глубина промерзания почвы 152 см (1 раз в 10 лет), 207 см (1 раз в 50 лет);

- преобладающие направления ветра – южные и юго-западные;

- наибольшие средние скорости ветра отмечаются при юго-западных (3,7 м/сек) и западных (3,3м/сек) ветрах.

- наибольшие скорости ветра, возможные каждый год, составляют 35 м/сек.,

1 раз в 25 лет – 22 м/сек., 1 раз в 50 лет − 23 м/сек;

- количество осадков за ноябрь − март составляет 119 миллиметров.;

- относительная влажность воздуха в среднем за год − 65 %

Повторяемость направления ветра

таблица №14

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период | 22 | 12 | 4 | 6 | 14 | 15 | 13 | 16 |
| Холодный период | 13/17 | 2/5 | 5/3 | 11/9 | 44/31 | 18/16 | 6/11 | 5/8 |
| Год | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,1 |

Опасные погодные явления

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 46 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наи-большее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория проектируемого района относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления  -350С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (расчетная) 208 дней.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Проектируемая территория относится к району с возможным повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5. Опасное направление − ветра южное, со скоростью ветра более 4 − 7 м/сек.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3 − 0,6 км и 2−60 С. Максимум наблюдается зимой (0,5 −1 км и 5−100 С), минимум − летом.

2.1.2. Рельеф. Инженерно-геологическая характеристика

Территория Миякинского района, где расположено Богдановское сельское поселение, в геоморфологическом отношении относится к Бугульминско-Белебеевской возвышенности и к Общему сырту Русской равнины. характеризуется сильной расчлененностью овражно-балочной сети. Склоны пологие, в большинстве случаев покатые, задернованные, лишь небольшие плеши с сильно изреженной растительностью наблюдаются на террасовых участках.

Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 129,3 м до 350,8 м.

Структурно-тектонический район Юго-Восточный склон Русской платформы охватывает западную платформенную часть республики, в пределах которой располагается рассматриваемый район. Здесь распространены осадочные породы палеозоя − девонские, каменноугольные и пермские. 
      В литологическом отношении наибольшее развитие имеют карбонатные и терригенные отложения. К отложениям девона и карбона приурочены промышленные скопления нефти.

Естественным основанием фундаментов являются светло-коричневые суглинки, которые по степени просадочности относятся ко 2 категории. Допустимое напряжение 1,8 кг/см2. Берега рек и ручьев − пылеватые суглинки с песками.

2.1.3. Гидрография

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена крупной рекой Дема, его притоками и озерами (старичными образованиями).

Река Дема протекает вдоль всей западной границы территории Богдановского сельсовета с севера на юг. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Дема − от истока до в/п д. Бочкарева, входит в речной бассейн реки р. Кама (российская часть бассейна), в речной подбассейн реки р. Белая.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также реки, речки и ручьи протяженностью более и менее 10 км.

Перечень рек на территории СП Богдановский сельсовет

Таблица №15

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Дема | 535 | 200 | 50 | 20 |
| реч. Серяш | 15 | 100 | 40 | 20 |
| р. Яктыкаран | 13,4 | 100 | 50 | 20 |
| р. Агумбуляк | 11 | 100 | 50 | 20 |
| реч. Чашлома | 5,4 | 50 | 40 | 5 |
| реч. Чиряш | 2,1 | 50 | 40 | 5 |
| реч. Борисовка | 4,7 | 50 | 40 | 5 |
| реч. Зирекликуль | 2,7 | 50 | 40 | 5 |
| оз. Киндыркуль | 2,34 | 50 | 50 | 20 |
| оз. Улукуль | 5,78 | 50 | 50 | 20 |
| оз. Усаклыкуль | 0,09 | 50 | 50 | 20 |
| оз. Курмуш | 4,08 | 50 | 50 | 20 |

2.1.4. Растительность

Проектируемый район по характеру растительного покрова относится к подзоне южной лесостепи, к геоботаническому району дубовых лесов, и обыкновенно ковальных и кипчаковых степей. Леса представлены главным образом березовыми, ольховыми, осино-дубовыми. Лесная растительность в естественном состоянии представлена лиственными лесами. Пойма реки Дема оказалась богатой нефтью. Разработка месторождений, естественно, отрицательно сказалась на экологии.

Пастбища занимают основное место среди суходольных угодий. Они представлены двумя группировками: разнотравно-метликовыми и разнотравно-кипчаковой.

Пойменные луга богаты калиной, черемухой, шиповником, дикой смородиной.

Отмечается неуклонное снижение разнообразия естественного травянистого растительного покрова в результате ненормированного выпаса скота. Сенокошение незначительно влияет на характер травостоя и лишь препятствует размножению кустарников. Чрезмерный выпас крайне отрицательно влияет на видовой и численный состав травостоя.

Для восстановления и поддержания высокой продуктивности луговых и пастбищных угодий необходимо применение комплекса организационно-хозяй-ственных, агротехнических и др. мероприятий.

2.1.5. Почвы

Почвенный покров района представлен почвами черноземной степи. Наиболее распространенными являются черноземы типичные, типичные карбонатные и в меньшей степени высокощелочные.

Появляются водно-ветровая эрозия средней степи. Имеет зернистую структуру. Сильная расчлененность рельефа и сплошная распаханность земель способствует развитию пыльных бурь и размыванию почвенного покрова. Почвы имеют сухой профиль. Глубина промачивания почв не превышает 40-60 см.

2.1.6. Животный мир

Животный мир очень многообразен, здесь обитают многие виды млекопитаю-щих, птиц, рыб, земноводных, пресмыкающихся и насекомых. Охотничье хозяйство находится в тесном контакте с лесным хозяйством. В лесах, представленных небольшими массивами и степными колками, наибольший интерес представляют следующие виды охотничьей фауны: лось, кабан, косуля, заяц, лисица красная.

В небольших количествах представлены и нуждаются в охране барсук, куница лесная, хорь, колонок, норка американская, выдра, ондатра, рысь, горностай, ласка, бурундук, волк и т.д. Кроме основных видов охотничьей фауны в районе много видов других животных и птиц, оказывающих влияние на состав и численность фауны – хищные и нехищные птицы и многочисленный отряд грызунов.

Ихтиофауна района изучена и используется слабо. В водоемах района из известных видов рыб обитают щука, окунь, ерш, голавль, судак, красноперка, язь, лещ, плотва, карась, пескарь, сом и т.д. Из категории редких в реках обитают хариус европейский и форель речная.