# Введение

Генеральный план сельского поселения Богдановский сельсовет Муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту № 29-УФ15 от 10.07.2015 г.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет с обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, с охраной и рациональным использованием природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

− Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

− Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

− Земельного Кодекса Российской Федерации;

− Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Богдановский сельсовет МР Миякинский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2015 году.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2025года.

Расчетный срок реализации – до 2035 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией МР Миякинский район, СП Богдановский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ – «Схема территориального планирования МР Миякинский район РБ» (ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», 2009-10 г.).

Цели и задачи проекта

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения Богдановский сельсовет (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов сельского поселения рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

Главная цель проекта – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Основные задачи работы

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

– составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2035 г.;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Глава I. Существующее положение

  - Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории

Территория сельского поселения Богдановский сельсовет находится на западе МР Миякинский район, расположенного в юго-западной части Республики Башкортостан, граничащего с Оренбургской областью. С юга она ограничена землями СП Сатыевский сельсовет, с юго-запада ‒ землями Оренбургской области, с запада ‒ землями СП Енебей-Урсаевский сельсовет, с севера – землями СП Кожай-Семеновский сельсовет, с востока − с землями СП Миякинский сельсовет.

Природную зону можно охарактеризовать как лесостепь.

В состав Богдановского сельского совета входят села Богданово, Канбеково, Тамьян-Таймас и деревни Зириклыкуль, Култай-Каран и Чиряштамак. Все населённые пункты расположены вдоль правого восточного берега р. Дёма на расстоянии от 0,5 (д. Чиряштамак) до 1,5-2,0 км от реки на межрайонной автодороге IV категории Канбеково ‒ Дёмский с усовершенствованным покрытием в направлении с севера на юг.

Административный центр сельсовета – с. Богданово. Территория – 153,85 км2, население – 2123 чел., плотность населения ‒ 13,8 чел./км2. Связь со столицей республики осуществляется по дороге межрайонного значения Киргиз-Мияки – Чишмы, далее по автомагистрали М-5 Самара − Уфа − Челябинск.

В структуре сельского поселения основной отраслью экономики является агропромышленный комплекс, основные отрасли сельского хозяйства − растениеводство и животноводство.

На расстоянии 1 км к северо-востоку от с. Богданово находится одна действующая нефтяная скважина ООО "Башнефть-Добыча". Администрации сельсовета выданы две справки № 986 от 07.04.2014 г. и № 996 от 12.05.2014 г. об отсутствии месторождений общераспространённых полезных ископаемых (ПГС и строительного грунта) для собственных нужд ‒ ремонта дорог, запасы которых учтены государственным балансом. Рекреационная функция не развита.

с. Богданово

Село Богданово − административный центр сельского поселения. Основано в 1720 году. Численность населения − 550 человек, количество семей ‒ 177, коэффициент семейности (средний размер семьи) ‒ 550 : 177 = 3,11. Село расположено в западной части территории сельского поселения на р. Яктыкаран. Расстояние до райцентра с. Киргиз-Мияки – 23 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново – 40 км.

В центре села на пересечении улиц Школьная и Центральная располагается общественная зона. Территории производственных объектов представлены ныне не действующими сельхозпредприятиями (зерноток, МТМ, МТФ), ранее специализировавшимися на животноводстве и растениеводстве, расположенными в северо-восточной части села. Там же находятся закрытый скотомогильник и свалка ТКО. В северной части села к территории школы с северной стороны примыкает кладбище. Водозабор родниковый находится на расстоянии 1 км к северу от села.

Селитебное развитие планируется в южной части села.

с. Канбеково

Село с численностью населения 527 человек (количество семей ‒ 155, коэффициент семейности ‒ 3,4) расположено в 4 км к северу от административного центра сельсовета вдоль по северной стороне межрайонной автодороги Киргиз-Мияки ‒ Бижбуляк  ‒ Ермекеево на слиянии рек Агумбуляк, Чиряш и Чашлома. Расстояние до райцентра с. Киргиз-Мияки – 19 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново – 35 км. Село с востока ограничено территорией недействующей МТФ и строящимся новым скотомогильником, с севера и запада зажато крутыми склонами горы. С южной стороны в центре до автодороги находится кладбище, за автодорогой размещены МТМ и контора ООО "Канбек". Общественная зона расположена в центре села.

Новое жилищное строительство возможно на единственно сохранившейся ограниченной территории в юго-восточной части села до автодороги.

д. Чиряштамак

Деревня расположена в 0,5 км западнее с. Канбеково вдоль с южной стороны автодороги на Бижбуляк на р. Чиряш ‒ правобережном притоке р. Дёма. Население ‒ 128 человек (количество семей ‒ 48, коэффициент семейности ‒ 2,67). Через с. Канбеково и дер. Чиряштамак в широтном направлении протекает р. Агумбуляк ‒ правый приток р. Дёмы. В центре деревни с северной стороны находится кладбище, с южной ‒ МТФ ООО "Канбек" и западнее фермы ‒ здание начальной школы (1 ‒ 4 классы).

Территориальное развитие деревни, из-за отсутствия роста численности населения, не предусматривается.

с. Тамьян-Таймас

Село расположено в 3 км к югу от с. Богданово на слиянии нескольких речек в р. Серяш. Расстояние до райцентра с. Киргиз-Мияки – 26 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново – 43 км. Население ‒ 622 человека (количество семей ‒ 175, коэффициент семейности ‒ 3,55).

Село с севера ограничено территориями ныне не работающих в полную мощности сельхозпредприятий ‒ пилорамы, МТМ, зернотока, складами и кладбища, непосредственно примыкающими к жилой застройке, с востока ‒ горным склоном. Общественная зона села со школой расположена в центре села.

Размещение новой жилой застройки предусматривается в юго-западной части села.

д. Зириклыкуль

Деревня расположена в юго-западной части территории сельского поселения в 2 км юго-западнее с. Тамьян-Таймас. Население – 78 человек (количество семей ‒ 26, коэффициент семейности ‒ 3,0). Расстояние до райцентра с. Киргиз-Мияки – 28 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново – 47 км и до административного центра сельсовета − 7 км.

С северной стороны к жилой застройке примыкает территория МТМ. Далее находится кладбище. Общественная зона отсутствует.

Въезд в населенный пункт осуществляется по шоссейной дороге межрайонного значения с северо-восточной стороны.

Проектом предусматривается размещение новой жилой застройки на сельхозугодиях в юго-западной части деревни.

д. Култай-Каран

Деревня расположена ещё на 3 км юго-западнее д. Зириклыкуль на границе территории сельсовета. Население – 218 человек (количество семей ‒ 67, коэффициент семейности ‒ 3,25). Расстояние до райцентра с. Киргиз-Мияки – 31 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново – 50 км и до административного центра сельсовета − 10 км.

Общественная зона сложилась вдоль по центральной ул. Матросова в северо-восточном конце деревни. Деревня территориально ограничена: с юга ‒ новым кладбищем, с востока – МТФ, с запада − водоохранной зоной р. Дёма, с севера находится пашня. Въезды в населенный пункт осуществляются по дорогам местного значения с северо-восточной и юго-западной сторон.

Размещение новой жилой застройки предусматривается на незанятом участке в северо-восточной части деревни вдоль по северной стороне автодороги в направлении на с. Богданово.

1.2. Существующая застройка

1.2.1. Жилая застройка

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов сел Богданово, Канбеково, Тамьян-Таймас и деревень Зириклыкуль, Култай-Каран и Чиряштамак сельского поселения Богдановский сельсовет представлена деревянными и каменными малоэтажными жилыми домами усадебного типа с участками от 0,15 до 0,3 и более га.

Распределение жилищного фонда по населённым пунктам

с учётом ветхого и аварийного жилищного фонда

Таблица №1

| Наименование населённого пункта | Общая площадь жилых помещ. м2 | Количество жилых зданий | Средняя жилищная обеспечённость |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Богданово 550 чел. | 12771,6 | 203 | 23,22 |
| с. Канбеково 527 чел. | 10853,5 | 171 | 20,59 |
| с. Тамьян-Таймас 622 чел. | 12714,7 | 198 | 20,44 |
| д. Зириклыкуль 78 чел. | 1910,2 | 30 | 24,49 |
| д. Култай-Каран 218 чел. | 5003,6 | 77 | 22,95 |
| д. Чиряштамак 128 чел. | 3450,5 | 58 | 26,96 |
| Всего по сельсовету 2123 чел. | 46704,1 | 737 | 22,0 |

Средняя жилищная обеспеченность сельского поселения в целом на 2015 год

составляет:   46704,1 м2 : 2123 чел. = 22,0 м2/чел.

1.2.2. Общественная застройка

Территория сельского поселения в отношении обеспечения сельского населения объектами социально-культурного обслуживания освоена сравнительно равномерно. Основные объекты и учреждения обслуживания населения в сферах образования, здравоохранения, торговли и культуры размещены в 4-х наиболее крупных из 6-ти населённых пунктов сельсовета. Предприятия бытового обслуживания отсутствуют.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план». Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице № 2.

с. Богданово

Объекты социального и культурного обслуживания населения расположены в центре села на пересечении улиц Ленина и Советской. Здесь находятся администрация сельсовета, начальная школа, детский сад, магазин смешанных товаров, сельский дом культуры, библиотека, сельская врачебная амбулатория, отделение связи и мечеть.

с. Канбеково

Объекты общественного назначения размещены в центре села по ул. Советской. Здесь расположены средняя общеобразовательная школа, детский сад, ФАП, СДК, отделение связи, мечеть и два магазина смешанных товаров.

с. Тамьян-Таймас

Объекты социального и культурного обслуживания населения размещены в общественном центре по улице Центральной. Здесь находятся средняя общеобразовательная школа, сельский клуб, ФАП, детский сад, магазин и мечеть.

д. Зириклыкуль

Объекты культурно-бытового назначения и предприятия обслуживания населения в деревне отсутствуют.

д. Култай-Каран

Общественный центр деревни с начальной школой, ФАП-ом, сельским домом культуры и магазином товаров повседневного спроса расположены в центральной части деревни по ул. Матросова.

д. Чиряштамак

Объектов культурно-бытового назначения и предприятий обслуживания населения, кроме двух небольших магазинов, в деревне нет. Население деревни пользуется объектами общественного назначения, находящимися в соседнем с. Канбеково.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населённых пунктов

Таблица  №2

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Требуемое на существ. числ. населения | Сущ. обесп./фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Богданово (550 чел.) |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Начальная школа | учащ. | 144 | 80 | 250/23 | 312 |
| Дошкольное образ. учрежд. | мест | 33-34 | 19 | 50/20 | 263 |
| Помещ. для занят. физкультурой в здании школы | м2 пл. пола | 80 | 44 | спортзал | 100 |
| Плоскостные спортсооружен. | га | 0,7-0,9 | 0,5 | при школе | 100 |
| Клубы сельских поселений (на 0,2-1,0 тыс. чел.) | 1 место | 300 | 165 | 250 | 151 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 3,3-4,12 | 8,0 | 194 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продук.)+200 (промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 165 | 35,0 | 21,2 |
| Отд. связи (0,5–6,0 тыс. жит.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Сельская врачебная амбулат. | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище 2,5 га 83% наполн. | га | 0,24 | 0,132 | 0,425 | 322 |
| Культовые сооружения | объект | по заданию | мечеть | 1 |
| с. Канбеково (527 чел.) |
| Общеобразовательная школа | учащ. | 144 | 76 | 192/55 | 253 |
| Помещ. для занят. физкультурой в здании школы | м2 пл. пола | 80 | 42 | спортзал | 100 |
| Плоскостные спортсооружен. | га | 0,7-0,9 | 0,47 | при школе | 100 |
| Дошкольное образ. учрежд. | мест | 33-34 | 20 | 25/20 | 125 |
| Клубы сельских поселений (на 0,2-1,0 тыс. чел.) | 1 место | 300 | 158 | 260 | 165 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 3,16-4,0 | 8,0 | 200 |
| Отд. связи (0,5–6,0 тыс. жит.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 158 | 31,5+24,2+12,0 | 42,8 |
| ФАП на 0,3-0,8 тыс. жителей | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Культовые сооружения | объект | по | заданию | мечеть | 1 |
| Кладбище 2,0 га 80% наполн. | га | 0,24 | 0,126 | 0,4 | 317 |
| с. Тамьян-Таймас (622 чел.) |
| МОБУ СОШ | учащ. | 144 | 90 | 192/75 | 213,3 |
| Помещ. для занят. физкультурой в здании школы | м2 пл. пола | 80 | 50 | спортзал | 100 |
| Плоскостные спортсооружен. | га | 0,7-0,9 | 0,56 | при школе | 100 |
| Дошкольное образ. учрежд. | мест | 33-34 | 21 | 40/40 | 190,5 |
| Клубы сельских поселений (на 0,2-1,0 тыс. чел.) | 1 место | 300 | 187 | 200 | 107 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 3,7-4,7 | 8,0 | 170 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продук.)+200 (промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 187 | 30,6 | 16,4 |
| ФАП на 0,3-0,8 тыс. жителей | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Культовые сооружения | объект | по | заданию | мечеть | 1 |
| Кладбище 2,0 га 88% наполн. | га | 0,24 | 0,15 | 0,24 | 160 |
| д. Зириклыкуль (78 чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кладбище 2,0 га 60% наполн. | га | 0,24 | 0,019 | 0,8 | 4211 |
| д. Култай-Каран (218 чел.) |
| Начальная школа | учащ. | 144 | 31,4 | 25/5 | 79,6 |
| Плоскостные спортсооружен. | га | 0,7-0,9 | 0,15-0,2 | при школе | 100 |
| Клубы сельских поселений (на 0,2-1,0 тыс. чел.) | 1 место | 300-230 | 66-50 | 100 | 152 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 1,31-1,64 | закрыта | 0 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продук.)+200 (промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 66 | 28,3 | 42,9 |
| ФАП на 0,3-0,8 тыс. жителей | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище 1,15 га 100% напол | га | 0,24 | - | - | 0 |
| Кладбище 1,0 га новое | га | ‒//‒ | 0,052 | 1,0 | 1923 |
| д. Чиряштамак (128 чел.) |
| Начальная школа | учащ. | 144 | 18,4 | закрыта | 0 |
| Клубы сельских поселений (на 0,2-1,0 тыс. чел.) | 1 пос. место | 300-230 | 38 | - |  |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продук.)+200 (промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 38,4 | 12,0 | 31,3 |
| Кладбище 1,0 га 85% наполн. | га | 0,24 | 0,031 | 0,15 | 483 |

Потребность наличного населения Богдановского сельсовета в объектах обслуживания на сегодняшний день рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Таблица №3

| № | Наименование предприятия | Отрасль | Числен. работающих на предприятии чел. | Вид выпускаемой продукции | Площадь предприятия м2 | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Янгулов Д.К.» | торговля | 2 | - | 213,3 | с. Богданово, ул. Ленина,33 |
| 2 | ООО «Янгулов Д.К.» | торговля | 2 | - | 61 | д. Култай- Каран, ул.Матросова,4 |
| 3 | ООО «Янгулов Д.К.» | торговля | 3 | - | 244,3 | с.Тамьян-Таймас, ул.Центральная, 10 |
| 4 | ООО «Янгулов Д.К.» | торговля | 2 | - | 95,9 | с.Канбеково, ул.Советская, 46А |
| 5 | ИП Сбитнева Л.В. | торговля | 2 | - | 92,2 | с.Канбеково, ул.Советская, 46А |
| 6 | ИП Гиззатуллина Э.М. | торговля | 1 | - | 25 | с.Канбеково, ул.Советская, 3 |
| 7 | ИП Сбитнева Л.В. | торговля | 1 | - | 54,6 | д.Чиряштамак, ул.Центральная,2 |

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка

Все основные объекты производственного и коммунально-складского назначения в населённых пунктах сельского совета расположены на бывших территориях и площадках, в зданиях и сооружениях бывшего колхоза "Кызыл байрак".

В Богдановском сельсовете сельскохозяйственное производство − растениеводство (2260 га) и животноводство представлено ООО "Канбек", которое дислоцируется в с. Канбеково (табл. № 4).

Кроме того, сельскохозяйственным производством заняты ещё два малых предприятия ‒ ИП "Махиянов" (животноводство) в с. Тамьян-Таймас и КФХ "Махиянов" (растениеводство, 1956 га) в с. Тамьян-Таймас.

Сельхозпредприятия, промышленные, коммунальные и другие производственные и транспортные предприятия в пределах сельского поселения

Таблица №4

| Наименование | Адрес | Направление хозяйства | Числен. работн. предпр. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | земель га | коров | лошадей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Канбек» | с. Канбеково | с/х продукция, растениеводство и животноводство | 12 | 2260 | 150 | 25 |
| ИП "Махиянов" | с.Тамьян-Таймас | с/х продукция, животноводство | 20 | ‒ | 200 | 52 |
| КФХ "Махиянов" | с.Тамьян-Таймас | с/х продукция, растениеводство | 6 | 1956 | 250 | 48 |

1.3. Памятники истории, культуры и археологии

На территории Миякинского района Республики Башкортостан на сегодняшний день известно о 63 памятниках археологии. Из них 19 поставлены на государственную охрану, а оставшиеся 44 относятся к категории выявленных в границах муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, относятся к погребальным памятникам, известно о 14 одиночных курганах, 21 курганной группе, 7 могильниках.

К памятникам бытового типа относятся 3 поселения, 3 селища и 11 стоянок.

Объекты культурного наследия представлены на чертеже «Карта (схема) положения поселения в структуре сельского совета».

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

Богдановский сельсовет

Таблица №5

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Соврем.ис-пользование | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные памятники археологии |
| 1 | Средне-Тамьянская стоянка | В 400-500 м к западу от д. Ср. Тамьяново, на правом берегу р.Демы | Бронза | АКБ № 820 | В |
| 2 | Култай-Карановский могильник | В 0,5 км к западу от д.Култуй-Караново, на берегу оз.Курмет |  | АКБ № 821 | В |
| 3 | Тамяновские курганы | На правом берегу р.Сиряш, правого притока Демы, на возвышенности, к юго-востоку от д.Тамяново |  | Памятники археологии Башкирской АССР, открытые в 1981-1986 годы №178 | В |

# 1.4. Особо охраняемые природные территории

На территории Богдановского сельсовета расположены следующие особо охраняемые природные территории:

Таблица №6

| Памятники природы и охраняемые природные территории |
| --- |
| Название, категория, год учреждения | Площадь, га | При-родный р-н | Землепользователи | Объекты охраны | Назначение ОПТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные природные территории, перспективные для учреждения различных категорий ОПТ |
| Долина р. Демы. | 10900 | 6, 7 | К-зы: Большевик, Комсомол, им. Крупской, Дема, Кызыл Байрак, Башкортостан. С-з Миякинский | 1. Долинные природные комплексы с высоким биоразнообразием. 2. Местообитания фоновых (зимние стоянки лосей) и редких видов животных и растений. 3. Популяции ценных ресурсных растений (ландыш майский, жостер, крушина, калина и др.). | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования водоохранной зоны. 5. Значение экологического коридора. |
| Яктыкаранская степь | 800 | 6 | К-з Кызыл Байрак | 1. Долинные и степные природные комплексы с высоким биоразнообразием. 2. Типичные сообщества степной растительности. 3. Местообитания фоновых и редких видов животных и растений (ковыль Коржинского, копеечник крупноцветковый, астрагал Гельма и др.) | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Территория перспективная для проектирования заказника. 4. Значение экологического коридора |

1.5. Территории месторождений

Согласно двум справкам ‒ от 07.04.2014 г. № 986  и от 12.05.2014 г. № 996, выданным администрации СП Богдановский сельсовет, на территории сельского поселения отсутствуют месторождения общераспространенных полезных ископаемых (щебня и ПГС), используемых для собственных нужд ‒ для ремонта дорог, запасы которых учтены государственным балансом.

Таблица №7

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Канбеково | В ‒ Ю-В | 1,3 | 1,0 | ПГС |
| д. Култай-Каран | В | 0,9 | 1,0 | щебень |

1.6. Транспорт и дороги

Основной транспортной магистралью, проходящей в широтном направлении в северной части территории сельского совета, является автодорога межрайонного значения Киргиз-Мияки - Ермекеево III технической категории с асфальтобетонным покрытием, которая обеспечивает связь поселения с административным центром Миякинского района, с населёнными пунктами соседнего Бижбулякского района  и с г. Уфой. От неё ответвляется единственная автодорога Канбеково ‒ Демский меридионального направления IV категории с усовершенствованным покрытием, проходящая по западу территории сельского поселения через все населённые пункты Богдановского сельсовета.

Перечень автомобильных дорог муниципального значения в

сельском поселении Богдановский сельсовет

Таблица №8

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Категория дороги | Протяж. в пределах сельсовета км. | В т. ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль-тобетон | Гравий щебень | грунт |
| 1 | Канбеково-Демский | IV |  |  | - | - |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

Таблица №9

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Богданово | 3,45 | 1,84 |
| с. Канбеково | 3,03 | 1,99 |
| С. Тамьян-Таймас | 3,22 | 5,70 |
| д. Зириклыкуль | 0,92 | 1,70 |
| д. Култай-Каран | 1,46 | 2,31 |
| д. Чиряштамак | 0,99 | 1,67 |

1.7. Земли специального назначения

1.7.1. Кладбища

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Таблица №10

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение (или направление от насел. пункта) | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Канбеково | На юге от села | 0,05 км | 2 га | 80% |
| 2 | С.Богданово | На сверо-западе села | 0,04 км | 2,5 га | 83% |
| 3 | Д.Чиряштамак | На востоке от деревни | 0,02 км | 1га | 85% |
| 4 | С.Тамъян-Таймас | На севере от села | 0,08 км | 2га | 88% |
| 5 | Д.Зириклыкуль | На севере от деревни | 0,100 км | 2га | 60% |
| 6 | Д.Култай-Каран новое кладбище | В центре закрыто | 0,020 км | 1,15 | 100% |
| 7 |  | К югу от деревни | 0,2 км | 1,0 | 0% |

Нормативная потребность наличного населения в кладбищах 0,51 га, существующая обеспеченность равна 6,08 га, следовательно, увеличение территорий кладбищ на сегодняшний день не требуется.

1.7.2. Свалки твёрдых коммунальных отходов

Согласно справке администрации Богдановского сельского совета, на сегодняшний день на территории сельского поселения имеются следующие несанкционированные свалки отходов производства и потребления:

Таблица №11

| Наименование | Местополо-жение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Богданово | на СВ стороне | 0,5 | 1,5 | 80 |
| с. Канбеково | к югу | 0,6 | 2,0 | 70 |
| с. Тамьян-Таймас | на СВ стороне | 1,0 | 1,7 | 80 |
| д. Зириклыкуль | на СЗ стороне | 0,25 | 0,5 | 70 |
| д. Култай-Каран | на СЗ стороне | 0,38 | 0,5 | 70 |
| д. Чиряштамак ‒ общая с с. Канбеково ‒ к востоку от деревни | 1,1 | 0,2 | 80 |

Все они закрываются, выносятся на единую районную свалку ТКО южнее села Киргиз-Мияки, земельные участки рекультивируются, на их месте организуются мусоросортировочно-погрузочные станции.

1.7.3. Скотомогильники

На территории сельского поселения Богдановский сельсовет существует один закрытый скотомогильник в 0,5 км от северо-восточной жилой застройки с. Богданово севернее заброшенных коровников. В настоящее время в 0,5 км к востоку от с. Канбеково ведётся строительство новой биотермической камеры.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 биотермические камеры – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1.8. Планировочные ограничения градостроительного развития

территории

1.8.1. Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

1.8.2. Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливается в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ, береговые полосы ‒ со ст. 6 Водного кодекса РФ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населённых пунктов ширина водоохранной зоны водных объектов и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока протяжённостью:

- до 10 км − в размере 50 м;

- 10 − 50 км − в размере 100 м;

- от 50 и более − в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников и гейзеров) не определяется.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 15 июля 1981 года №369 минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории Богдановского сельского поселения следующие:

Таблица №12

| Водный объект | Длина, км, площадь зеркала воды, га | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Дема | 535 | 200 | 50 | 20 |
| р. Серяш | 15 | 100 | 50 | 20 |
| р. Яктыкаран | 13,4 | 100 | 50 | 20 |
| р. Агумбуляк | 11 | 100 | 50 | 20 |
| реч. Чашлома | 5,4 | 50 | 40 | 5 |
| реч. Чиряш | 2,1 | 50 | 40 | 5 |
| реч. Борисовка | 4,7 | 50 | 40 | 5 |
| реч. Зирекликуль | 2,7 | 50 | 40 | 5 |
| оз. Киндыркуль | 2,34 | 50 | 50 | 20 |
| оз. Улукуль | 5,78 | 50 | 50 | 20 |
| оз. Усаклыкуль | 0,09 | 50 | 50 | 20 |
| оз. Курмуш | 4,08 | 50 | 50 | 20 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог. Защитные леса расположены по всей западной границе территории сельского поселения между р. Дёма и населёнными пунктами.

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м.

1.8.3. Земли рекреационного назначения

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, пригородные зеленые зоны, леса при наличии памятников природы и лечебных ресурсов, охраняемые природные ландшафты, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы.

Таких земель рекреационного назначения на проектируемой территории нет.

На землях пригородных зеленых зон запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций.

1.8.4. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300м − для открытой ПС 110/35/10 кВ "Урсаево".

По всей территории населённые пункты связаны ВЛ 10 кВ. По северу проектируемой территории от ПС "Урсаево" южнее д. Чиряштамак в сторону с. Киргиз-Мияки проходят две воздушные линии электропередач напряжением 110 кВ.

1.8.5. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, ВОЛС, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

Транзитные линии связи проходят в широтном направлении по северу территории в общем коридоре с магистральными трубопроводами. Населённые пункты обеспечены сетью телефонной связи и ВОЛС.

1.8.6. Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По северу территории проектирования проходят промысловые газопровод Д 57х3,5мм и нефтепровод Д95х12 мм ООО "Башнефть - Добыча" с охранными зонами по 25 м в обе стороны и продуктопровод.

Все населённые пункты сельского поселения обеспечены природным газом для бытовых нужд для отопления и пищеприготовления по трубам высокого давления II категории 0,6 МПа между населёнными пунктами, который поступает с северо-восточной стороны из общего коридора транзитных магистральных трубопроводов и низкого давления 3 КПа в населённых пунктах. Охранная зона вдоль трассы газопроводов в/давления в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы

1.8.7. Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В пределах поселения расположены территории ныне недействующих сельскохозяйственных предприятия с СЗЗ от 300 до 50 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице 11.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

предприятий

Таблица№13

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследователь-ские лаборатории, спортивно-оздорови-тельные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |